GDT 150Volts	B88069X6381T902	495-76162-1-ND
Zenner diode 47V 2pcs	1SMB5941BT3G	1SMB5941BT3GOSCT-ND
N-fet 13pcs	2N7002LT1G	2N7002LT1G
P-fet	NX2301P,215	568-10314-1-ND
Diodes 80V 200mA 4pcs	TBAV70,LM	TBAV70LMCT-ND
RF transistor 2pcs	RD100HHF1
Relay 2 pole 28pcs	EA2-5NU	EA2-5NU-ND
3.9uH ind 2pcs	AISC-1008F-3R9G-T	AISC-1008F-3R9G-TCT-ND
8V reg	L7808CV	497-2949-5-ND

DSUB-15 connector	33DSMT1-E15SNCT	626-1563-ND
LED R+G CA
Power connector	0039301061	WM1365-ND
Power plug	0039012065	WM23702-ND
Power pins 6pcs	0039000182	WM18518-ND
Op amp 4pcs	MCP6001UT-I/OT	MCP6001UT-I/OTCT-ND
Logic	CD74HC238PWR	296-13814-1-ND
5V reg	L7805CV	497-1443-5-ND
10k NTC res
Housing	1455R1601	Hammond
Fan 12V 60x60x10
Board spacer 8mm 4pcs	4502-440-AL	1772-1253-ND
Heatsink	4.85" * 143mm	https://www.heatsinkusa.com/4-850/
Suppressor power line	5KP13A	5KP13ACT-ND
470uF 25V 8mm Al 4pcs	ESY477M016AG8AA	399-6644-ND
47uf 16V 5mm Al 8pcs	860240372002	732-9268-1-ND
Screws M3x6 4pcs
Screws 4-40 9/16’’ 4pcs
Screws 4-40 1/4” 2pcs

Inductors

Capacitors
0.1u 50V 1206 pcs	CL31B104KBCNNNC	1276-1017-1-ND
0.1u 16V 0603 pcs	CL10B104KO8NNNC	1276-1005-1-ND
470uF 25V alum	EKY-250ELL471MH20D	565-1550-ND
1nF 50V 0603 pcs

Resistors
10k 0603 pcs
4.7R 1206 2pcs
220 res array 2pcs	EXB-V8V221JV	Y4221CT-ND
100k 0603
Trimmer 10k 2pcs	SM-31TW103	SM-31TW103CT-ND
200R 1206 4pcs	RNCP1206FTD200R	RNCP1206FTD200RCT-ND
4R7 1W 2512 4pcs	RMCF2512JT4R70	RMCF2512JT4R70CT-ND
22R 1W 2512 2pcs	RMCF2512JT22R	RMCF2512JT22R0CT-ND
1R5 1W 2512 2pcs	RMCF2512JT1R50	RMCF2512JT1R50CT-ND
220R 2010	CRGCQ2010J220R	A130259CT-ND

LPFs

LPF1, 2MHz
L1, L2	T50-2 30 turns 4.1uH	Amidon
C1, C3	1n5 1206
C2	3n3 1206

LPF2, 4MHz
L1, L2	T50-2 19 turns 1.77uH	Amidon
C1, C3	1n 1206
C2	2n2

LPF3, 8MHz
L1, L2	T50-2 16 turns 1.25uH	Amidon
C1, C3	470pF 1206
C2	1n 1206

LPF4, 16MHz
L1, L2	T50-6 12 turns 0.6uH	Amidon
C1, C3	220pF 1206
C2	470pF 1206

LPF5, 20MHz
L1, L2	T50-6 11 turns 0.5uH	Amidon
C1, C3	150pf 1206
C2	270pF 1206

LPF6, 30MHz
L1, L2	T50-6 9 turns 0.32uH	Amidon
C1, C3	100pf 1206
C2	180pF 1206

LPF7, 60MHz
L1, L2	T37-6 8 turns 0.2uH	Amidon
C1, C3	56pf 1206
C2	100pF 1206

HPFs

HPF1, 1.25MHz
L1, L2 4.7uH	AISC-1008F-4R7G-T	535-13026-1-ND
C1, C3 2.2nF 0603	CL10C222JB8NNNC	1276-1760-1-ND
C2 1.3nF 0603	GRM1885C1H132JA01D	490-1454-1-ND

HPF2, 2.5MHz
L1, L2 2.2uH	AISC-1008-2R2G-T	AISC-1008-2R2G-TCT-ND
C1, C3 1.1nF	GRM1885C1H112JA01D	490-1452-1-ND
C2 620p 0603	CL10C621JB8NNNC	1276-2321-1-ND

HPF3, 4MHz
L1, L2 1.8uH	AISC-1008-1R8G-T	AISC-1008-1R8G-TCT-ND
C1, C3 360pF 0603	CL10C361JB8NNNC	1276-2279-1-ND
C2 270p 0603	CL10B271KB8NNNC	1276-2019-1-ND

HPF4,5 8MHz
L1, L2 910nH	AISC-1008-R91G-T	AISC-1008-R91G-TCT-ND
C1, C3 180pF 0603	CL10C181JB8NNNC	1276-1255-1-ND
C2 130p 0603	CL10C131JB8NNNC	1276-2186-1-ND

HPF6, 16MHz
L1, L2 470nH	AISC-1008-R47G-T	535-13024-1-ND
C1, C3 91pF 0603	CL10C910JB8NNNC	1276-2352-1-ND
C2 100p 0603

HPF7, 32MHz
L1, L2 220nH	AISC-1008-R22G-T	AISC-1008-R22G-TCT-N
C1, C3 68pF 0603	CL10C680JB8NNNC	1276-1135-1-ND
C2 33p 0603	CL10C330JB8NNNC	1276-1070-1-ND